## info@praderlosinger.ch	Rte de Vissigen 110

## www.praderlosinger.ch	1950 Sion 4

## +41(0)27 203 43 61

|  | 12-2073 |
| --- | --- |
|  | Tunnel de la Frasse Galerie et forages de drainage |
|  | Ormont-Dessous (VS) |

DESCRIPTION DU CHANTIER :

| ( Maître d’ouvrage : | Entreprise de Correction Fluviale du Glissement de la Frasse. Lausanne |
| --- | --- |
|  | Personne de contact : M. Philippe Hohl, tél. 021/316 75 56 |
| ( Année d'exécution : | 2007 – 2009 |
| ( Durée des travaux : | 18 mois |
| ( Montant des travaux : | CHF 10'000'000.- |
| ( Ingénieur(s) / DT : | Entreprise de Correction Fluviale du Glissement de la Frasse, Lausanne M. Philippe Hohl, tél. 021/316 75 56 |
| ( Descriptif du projet : | Ouvrage : Galerie de drainage Longueur : 715m Section 25 m2 Caverne de retournement Longueur : 25 m Section 40 m2 Forages drainant Longueur : 4'120 m Travaux : Galerie de drainage Excavation 20'000 m3 Forages de reconnaissance 1'400 m Boulons d’ancrages 650 p Béton projeté 2'500 m3 Béton de radier 1'200 m3 Cintres HEB 140 400 to Forages de drainages Forages drainant Longueur : 4'120 m Longueur minimum des forages 50 m Longueur maximum des forages 110 m Nombres de forages 54 forages Tube de drainage 3” Tube acier crépiné 3‘’ |
|  | PraderLosinger SA 30% (Pilote) Evéquoz SA 20% Dénériaz Sion SA 20% Ulrich Imboden AG 20% Echenard SA 10% |
| ( Méthode d’exécution : | L’exécution de la galerie de drainage est située sous le glissement de terrain de la Frasse, sur les communes d’Ormont-Dessous et de Leysin. Les travaux comprennent la réalisation d’une galerie en souterrain d’une longueur de 715 m avec une caverne de retournement à l’extrémité de la galerie et de forages drainant depuis la galerie d’un total de 4’120 m. |

Avec des profils d’excavation d’une section d’environ 25 m2 dans des terrains stables, (Calcaire et Cornieule), Profil type III à IVa et terrain meuble, (Flysch et moraine), profil type IVb et Va.

L’excavation est réalisée à l’explosif dans les terrains stables avec un jumbo 2 bras et par excavation mécanique au marteau brise-roche dans les terrains meubles avec une pelle hydraulique. Le marinage est réalisé avec deux charge-roule. Les cintres sont placés avec une nacelle type Manitou.

Le béton projeté de soutènement et de remplissage entre les cintres est mis en place avec un robot béton projeté et amené dans la galerie avec deux dumpers malaxeur.

# Text boxes

# Fiche technique