## info@praderlosinger.ch	Rte de Vissigen 110

## www.praderlosinger.ch	1950 Sion 4

## +41(0)27 203 43 61

|  | 12-2079a |
| --- | --- |
|  | Tunnel d’accès, Lot 306 Nant de Drance |
|  | Le Châtelard (VS) |

DESCRIPTION DU CHANTIER :

| ( Maître d’ouvrage : | Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) |
| --- | --- |
|  | Personne de contact : Wuilloud Eric Tél. : 062 286 71 1 |
| ( Année d'exécution : | Novembre 2008 – Octobre 2009 |
| ( Durée des travaux : | 12 mois |
| ( Montant des travaux : | CHF 11'000’000.- |
| ( Ingénieur(s) / DT : | Colenco Power Engineering AG / Baden |
| ( Descriptif du projet : | Le projet Tunnel de Nant de Drance est un projet d’aménagement hydro-électrique qui prévoit la réalisation d’un complexe de pompage/turbinage entre 2 barrages existants et situés à une différence d’altitude de 500 m environ. Nos travaux entre dans le cadre de travaux préparatoires pour le grand chantier et comprend : - ZTC Tunnel d‘accès L=515 m, sct.=61m2 - SEC Galerie d‘évacuation L=208 m, sct.=16m2 - LEC Tubes d’évacuation ø1.8m (Piwell), L=121 m Dénériaz SA - Sion : 34% PraderLosinger SA - Sion : 26% Evêquoz SA - Sion : 21% U.Imboden AG - Visp : 19% |
| ( Méthode d’exécution : | ZTC + SEC : Excavation à l’explosif Gunitage, ancrage Soutènement par pose de cintre LEC : Exécution de la fouille Réalisation de mini parois berlinoises Pose canalisation ø1.8m (Piwell) Remblayage de 5500m3 |

# Text boxes

# Fiche technique